UQAC-DIM                 Lundi 14 février 2005.

Structure des ordinateurs

(8INF212)

Devoir 2

Ce devoir doit être remis au plus tard

le madri 15 mars octobre 2005

Objectifs du TP

Créer un circuit logique d’un afficheur numérique et simuler son fonctionnement sur ordinateur à l’aide  du simulateur	MMLOGIC (vous pouvez le télécharger sur le web ou sur ma page web).

Description du problème et démarche à suivre

Considérer l’afficheur suivant:

A    B    C     D     E

0

1

2

3

4

5

6

7

où chaque case de coordonnées (X,Y), avec X dans {0,1,2,3,4,5,6,7}et Y dans {A,B,C,D,E}, représente un pixel pouvant être en action ou non (allumé ou éteint).

La liste des seize (16) images, que l’afficheur devra visualiser,  est comme ci-dessous.

| I M A G E 1 |  | I M A G E 2 |  | I M A G E 3 |  | I M A G E 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I M A G E 5 |  | I M A G E 6 |  | I M A G E 7 |  | I M A G E 8 |
| I M A G E 9 |  | I M A G E 10 |  | I M A G E 11 |  | I M A G E 12 |
| I M A G E 13 |  | I M A G E 14 |  | I M A G E 15 |  | I M A G E 16 |

Travail à remettre :

- Les tables de vérité et leur fonction, relatives à ces images.

- Les tables de Karnaugh et leur fonction simplifiée.

- Le schéma des circuits avec le logiciel MMLOGIC.

Notes:

- Au plus deux noms d’étudiant(e)s peuvent figurer dans un devoir.

- La remise des devoirs se fera au casier 8INF212: structures des ordinateurs situé au 4ème étage au niveau du secrétariat du DIM